## Slide 1: Architectures et performances des amplificateurs optiques fibrés bas bruit en environnement spatial COMET OOE, 28 juin 2023 Journée thématique sur les technologies optiques fibrées Arnaud LAURENT, exail, Responsable Produit Fibres Actives

## Slide 2
Industrial confidentiality
https://www.ixblue.com/photonics-space/

## Slide 3: LNOA Contexte
Industrial confidentiality
LNOA : Low Noise Optical Amplifier,
Amplificateur optique tout fibré à fort Gain et faible bruit optique pour des signaux d’entrée de très faibles puissances
Plusieurs utilisations pour les télécommunications spatiales (entre autres)
Etage d’émission : 1er étage d’amplification de signal (Pout~300mW) avant étage de puissance (booster 1-10W).
Etage de réception : Amplification de signaux de très faible puissance
Intérêt :
    Robustesse aux vibrations (X:29.9 ; Y:35.11 ; 63.01grms), résistance aux chocs (2000g)
    Fonctionnement mono-canal ou multi-canaux (WDM), bande C (voir L)
    SWaP : Volume <200cm3, Poids <300g, Consommation <1W)
LNOA, Projet FOLC2-TELEO

## Slide 4: LNOA Principe amplificateur optique tout fibré à 1,55µm
Industrial confidentiality
Fibre de gain : Fibre dopée Erbium
Signal de pompe à 976nm (ou 1480nm)
Fibres monomodes, pompage dans le cœur
----------------------
Possibilité de cascader les étages d’amplification
Isolation optique en entrée pour supprimer l’émission spontanée amplifiée (ASE) dirigée vers le système amont
Isolation optique entre étages pour limiter l’ASE contra-propagative (réduction du gain de l’étage amont)
Isolation optique en sortie pour protéger le LNOA des contre-réactions provenant du système aval
Signal de pompe
Signal de pompe
Er
Er
P1 @1.55µm
P1*Gain @1.55µm

## Slide 5: LNOA Description et caractéristiques visées`
Industrial confidentiality
Réception du signal optique montant (satellite) ou du signal descendant (sol).
Fibre d’entrée située au niveau du plan focal du télescope
Fibre de sortie sur DWDM ou Front-end
Caractéristiques du signal en entrée :
Gamme de puissance reçue : [-60dBm/Ch.  -20dBm/Ch.]
Plage de longueur d’onde : Bande C [1529-1565nm], extension possible en bande L (1565-1610nm),
Fonctionnement WDM : Limitation Nb de canaux : Espacement canaux, séparation bandes RX/TX, planéité de gain
Scintillation : Fluctuation de puissance importante : jusqu’à 40dB, Mesures en dynamique à considérer
Caractéristiques du signal de sortie visées
Gain petit signal : >40dB/Ch.
Faible bruit optique : NF <4.5dB
Planéité de Gain : Très dépendant de la plage spectrale considérée, du nombre de canaux
Puissance de sortie : -5dBm < Pout/Ch. << 10dBm
Autres : Tenue aux environnements spatiaux, faible SWaP

## Slide 6: LNOA Risques et dérisquage
Industrial confidentiality
Risques/Points d’attention
Elément le plus sensible aux radiations : Fibre active dopée Erbium
⚠️ Radio-noircissement du cœur de la fibre  Pertes de transmission, perte de Gain
Utilisation de fibre Erbium Résistantes aux radiations
Forte génération d’ASE
⚠️ Emission Spontanée Amplifiée large bande impactant le NF et le Gain signal
Optimisation de l’architecture du LNOA
Choix d’isolateurs optiques et de filtres adaptés
Choix d’une diode de pompe sans module Peltier de régulation thermique
(Réduction de la consommation et du besoin en dissipation)
⚠️ Limitation de la plage de température de fonctionnement à [-5°C ; 65°C]
Faible niveau de puissance d’entrée
  ⚠️ Monitoring de puissance d’entrée peu précis à faible Pin sauf à augmenter le taux
  de prélèvement de signal (dégradation du NF)
   Monitorer en inter-étage (en régime non saturé)
Fort niveau de bruit optique en sortie à faible puissance de sortie
⚠️ Monitoring de puissance de sortie peu précis
Régime non saturé
Gain ~Constant
Régime saturé
Pout ~Constant

## Slide 7: LNOA NF optimisation
Industrial confidentiality
Calcul NF total en fonction des caractéristiques des étages d’amplification (Etage 1 (NF1, G1), Etage 2 (NF2, G2), …
Optimiser Etage 1
n channels
LNOA (G1, NF1, G2, NF2)
Ch1
Ch2
Ch3
Ch n
n LOFAs (Gi, NFi)
Demux
…
…
Etage 1
Etage 2

## Slide 8: LNOA (PM @1572nm developed for CNES) Filtrage spectral
Industrial confidentiality
@Pin=-40dBm, Ipompe=230mA | Gain signal | Psig./Ptot. | PER
Mid-stage isolator | 33.9dB | ~1.5% | >27dB
Mid-stage filter | 37.6dB | ~16% | >27dB
Mid-stage isolator + Output filter | 31.9dB | ~85% | >23dB
Mid-stage filter + Output filter | 35.6dB | ~99% | >23dB
@Pin=-40dBm, Ipompe=230mA | Gain signal | Psig./Ptot. | PER
Mid-stage isolator | 33.9dB | ~1.5% | >27dB
Mid-stage filter | 37.6dB | ~16% | >27dB
Mid-stage isolator + Output filter | 31.9dB | ~85% | >23dB
Mid-stage filter + Output filter | 35.6dB | ~99% | >23dB
@Pin=-40dBm, Ipompe=230mA | Gain signal | Psig./Ptot. | PER
Mid-stage isolator | 33.9dB | ~1.5% | >27dB
Mid-stage filter | 37.6dB | ~16% | >27dB
Mid-stage isolator + Output filter | 31.9dB | ~85% | >23dB
Mid-stage filter + Output filter | 35.6dB | ~99% | >23dB
@Pin=-40dBm, Ipompe=230mA | Gain signal | Psig./Ptot. | PER
Mid-stage isolator | 33.9dB | ~1.5% | >27dB
Mid-stage filter | 37.6dB | ~16% | >27dB
Mid-stage isolator + Output filter | 31.9dB | ~85% | >23dB
Mid-stage filter + Output filter | 35.6dB | ~99% | >23dB

## Slide 9: LNOA Fibres Erbium RadHard
Industrial confidentiality
Fibres dopées Er
_Développement dès 2005 (iXspace, source ASE) avec retour d’expérience de systèmes FOG en vol,
_Développement spécifiques pour les EDFA avec le CNES, R&T dès 2009,
 3 générations de fibres Er RadHard
Fibres dopées Er-Yb double gaine (R&T CNES et Thèses LabH6)
_Développement pour application moyenne puissance (1-15W)
Fibres dopées Er double gaine (R&T FAST100) pompage resonnant
_Développement pour application forte puissance (100W) en cours
Fibres dopées Er-Yb double gaine LMA
_Développement pour application forte puissance (10-50W) en cours

## Slide 10: LNOA Test Radiations Fibres Er
Industrial confidentiality
Plusieurs méthodologies complémentaires
Niveau composant
RIA (Radiation Induced Attenuation)
Perte de transmission optique dans le cœur induite par radiation (dB/m/kRad) à la longueur d’onde signal et de pompe
 Paramètre à injecter dans outil de simulation EDFA
Niveau système
RIGV OFF (Radiation Induced Gain Variation)
Dégradation du gain système par radiation lorsque que l’unité est non active
Donne une indication du niveau de dégradation du gain du système en vol en mode stockage
RIGV ON
Dégradation du gain système par radiation lorsque que l’unité est active
 Donne une indication du niveau de dégradation du gain du système allumé en vol
Guérison (Température, Signal optique)

## Slide 11: LNOA RIA
Industrial confidentiality
Méthode :
Mesure spectrale par cut-back ~50m, plusieurs tronçons par préforme
Résultats :
RIA (dB/m/kRad) | @980nm | @1480nm | @1550nm | Length | Abs.@1535nm
Er Telecom | 0.110 | NM | 0.03 | 21m | 5.5dB/m
RAD-AMP-1 | 0.02 | NM | 0.01 | 11m | 12dB/m
RAD-AMP-2 | 0.015 | 0.005 | 0.0045 | 3m | 24dB/m

## Slide 12: LNOA RIGV
Industrial confidentiality
Méthode de mesure :
Pin=-20dBm, 1550nm
Ppompe @976nm=100mW
Source Gamma @~300Rad/h
Mode ON : Amplificateur allumé en continu
Mode OFF : Amplificateur allumé uniquement pour la mesure

## Slide 13: LNOA Qualification pour TELEO
Industrial confidentiality
Composants qualifiés individuellement
Sélection composants TRL9
Assemblage méthodologie spatiale (héritage FOG Astrix)
Delta qualification système : Radiation - Vibrations - chocs

## Slide 14: LNOA Guérison naturelle
Industrial confidentiality
Mesure après irradiation
Résultats
  Guérison naturelle à T° ambiante réelle mais limitée (effet de saturation)
  Niveau de guérison dépendant du niveau de défauts créé dans la fibre et donc de la dose totale reçue.

## Slide 15: LNOA TELEO, Photo-guérison
Industrial confidentiality
Résultats
  Guérison efficace quelque soit la puissance de pompe
  Phénomène rapide à comparer avec les débits en vol

## Slide 16: Qualification spatiale LNOA
Résultats
  Courant max disponible : 600mA (1.1W)
  Courant début de vie : 110mA (0.15W)
  Courant après 15.5kRad : 130mA (0,18W)
  Après guérison (110mA) : 116mA (0,16W)
  Après guérison (600mA) : 114mA (0,16W)
  Courant après 52.3kRad : 200mA (0,28W)
  Après guérison (110mA) : 148mA (0,20W)
  Après guérison (600mA) : 125mA (0,17W)
Consommation, après chaque étape d’irradiation et de guérison, permettant de conserver le gain initial

## Slide 17: LNOA Conclusion
Industrial confidentiality
LNOA qualifié en environnement spatial en configuration 3 canaux, bande C
Sensibilité aux radiations limitée vis à vis du budget de puissance de pompe
Guérison liée au signal de pompe efficace et rapide vis à vis des débit dose en vol
Stratégie de guérison, itérative à faible puissance ou forte puissance avant 1er allumage
Filtrage spectrale nécessaire qd possible
Customisation nécessaire suivant nb canaux, plage spectrale, gain visé
 Adaptation en conservant les composants + optimisation longueurs fibre Er + filtre à façon.
Multiplication des étages d’amplification si la compression de la puissance de sortie est recherchée
Recherche d’un filtre WDM 1 x1 (équivalent Demux+Mux avec des pertes moindres)

## Slide 19: LNOA Performances, exemple
Industrial confidentiality
Courant pompe : 350mA (175mW)
Poids : 250g
Consommation : 0.5W
Dimensions : 110x70x18mm
7 canaux (1540-1550nm)
Pin/Ch [-52dBm ; -22dBm]

## Slide 20: LNOA Performances, exemple
Industrial confidentiality
Courant pompe : 350mA (175mW)
Poids : 250g
Consommation : 0.5W
Dimensions : 110x70x18mm
7 canaux (1540-1550nm)
Pin/Ch [-52dBm ; -22dBm]

## Slide 21: ANNEXE Filtrage
Industrial confidentiality
Filtrage avec FBG